## Slide 1: シミュレーションベース 車両開発方法の提案
2025/2/15
サスペンション班 シミュレーション担当 佐野圭亮

## Slide 2: 目次
・Vプロセスは成り立ってる？
・何が「ベストラップ」なの？
・パフォーマンスエンジニアとは
・シミュレーションの構造
・車両パラメータ設定
・GGV Map
・Lap Time Simulation
・今後の課題
・参考文献

## Slide 3: Vプロセスは成り立ってる？
例えば...
目標タイム
Auto X 60.00s
最大横G 2.0G
主バネレート変更
車両製作
振動特性解析
ログで横G解析
Auto X OOs
設計
実測

## Slide 4: Vプロセスは成り立ってる？
Vプロ左側に注目
目標タイム
Auto X 60.00s
最大横G 2.0G
主バネレート変更
車両製作
バネレート変更したら本当に横G 2.0G達成できるの？
横G 2.0G達成したら本当にAuto X 60sなの？
ここが不十分
なのではないか

## Slide 5: Vプロセスは成り立ってる？
シミュレーションの活用
目標タイム
Auto X 60.00s
最大横G 2.0G
主バネレート変更
車両製作
GGV Mapをシミュレーションで作成し検証
Lap Time Simulationで検証
シミュレーションを用いて，設計指針を明確にする

## Slide 6: 何が「ベストラップ」なの？
今まで
エースドライバーのタイム
走行データが理論値
→これって本当にベストラップ？
シミュレーション
理想的な走行ができる
→真の理論値算出

## Slide 7: 何が「ベストラップ」なの？
走行テストにおけるシミュレーションの役割
マシン
シミュレーション
車両挙動を
simにFB
Sim上のセット
実車で検証
走行テストでは，リソース，時間が限られる
何度でも，どんなセッティングでも検証可能
→パフォーマンスエンジニアの設置
走行テストの現場でsimをして
セッティングを試行錯誤
走行データと比較し，ドライバーに理想的な
運転方法をFB

## Slide 8: パフォーマンスエンジニアとは
https://www.mercedesamgf1.com/news/suzuka-stories-i-slept-under-the-grandstand-to-watch-the-grand-prix
桑原克英 エンジニア
慶応義塾大学学生フォーミュラ出身
SUPER GT, WECなどを経て
メルセデスF1チームに
2024年シーズン途中からジョージ・ラッセルの
パフォーマンスエンジニアを担当
・ログデータの解析
・シミュレーション
・サスセッティング
・戦略を考える
パフォーマンスエンジニア
トラックエンジニアに
セッティングを進言
ドライバーに理想的なドライビングをアドバイス
パフォーマンスエンジニア
シミュレーションや走行データをもとに，トラックエンジニアやドライバーに進言する役割．
トラックエンジニアに加えて，パフォーマンスエンジニアを置くことで，車両開発を加速させることができる

## Slide 9: シミュレーションの構造
車両パラメータ設定
→vehicle_parameter_nitOO.mlx
GGV Map 作成
→GGV_map_creation_4.mlx
ラップタイムシミュレーション
→Lap_time_simulation.mlx
MFeval
Vehicle dynamics block set
パラメータ変更
消費電力シミュレーション
→Energy Consumption Simulation.mlx
このサイクルを回し
最適解を見つける

## Slide 10: 車両パラメータ設定
基本諸元
車両の質量（ドライバー込み）m [kg]
ホイールベース l [m]
重量配分(Front) wd [-]
重心高 hg [m]
タイヤ外径 tireD[inch]
横方向
前後トレッド
[Front track, Rear Track] [m]
回転慣性
ヨー慣性モーメント Izz [kg*m^2]
ロール慣性モーメント Ixx [kg*m^2]
空力
縦方向抵抗領域，Af [m^2]
空気抵抗係数、Cd [-]
揚力係数，Cl [-]
エアロバランスFr Ab [-] 空気の密度 rho [kg/m^3]
環境
気温 Airtemp [K]
パワートレイン
モータ最大出力 maxPower [kW]
回転数制限 maxRev [rpm]
総減速比 gearRatio [-]
伝達効率 ptr_eff [-]
駆動輪の数 num_pw_wheel [-]
モーターの数 num_motors [-]
サスペンション
フロント主バネレート Kf [N/mm]
フロントレバー比 Kf_ratio [-]
リア主バネレート Kr [N/mm]
リアレバー比 Kr_ratio [-]
フロントARBレート ARBf [kg/mm]
フロントARBレバー比 ARBf_ratio [-]
リアARBレート ARBr [kg/mm]
リアARBレバー比 ARBr_ratio [-]
フロント減衰係数 cf [Ns/m]
リア減衰係数 cr [Ns/m]
フロントロールセンター高さ RCf [m]
リアロールセンター高さ RCr [m]
タイヤ
キャンバー角 Gamma [deg]
内圧 Prs [Pa]
ブレーキ
ブレーキバイアス
brakeBias(Rear/Front) [-]
静止摩擦係数 mu_satatic [-]
動摩擦係数 mu_kinetic [-]
アクチュエーターボア
disk_abore [m]
ブレーキパッドの平均半径 Rm [m]
ブレーキパッドの数 num_pads [-]
車両パラメータ設定→vehicle_parameter_nitOO.mlx

## Slide 11: GGV Map
GGV Mapとは
・前後G
・横G
・速度
の三次元グラフのこと
平たく言えば，速度ごとの摩擦円を重ねたグラフ
すなわち，GGV Mapはその車両の定常限界性能を表している．
GGV Mapが大きいほど，その車両の定常限界性能は高い

## Slide 12: GGV Map
Step1：コーナリングシミュレーション
一定速 で走行
ゆっくり転舵を開始する
破綻する直前の横Gを抜き出す
での最大横Gとして記録
最高速を計算
10km/hから最高速まで，5km/hごとに区切る
で開始
を更新
=最高速のシミュレーション
を行ったら終了
車両運動モデル(simulink)
→vehicle_cornering_aero_model.slx

## Slide 13: GGV Map
vehicle_cornering_aero_model.slx

## Slide 14: GGV Map
Aero Subsystem (Down Force計算)
：空気密度
：前方投影面積
：Cl値
：速度
ダウンフォースが発生している場合，値は負になるが，
輪荷重は正で定義しているので，-1を掛け正の値にしている
各輪のDFをエアロバランスをもとに計算

## Slide 15: GGV Map
ロール剛性 Subsystem

## Slide 16: GGV Map
ロールモーメント計算 Matlab function
重心におけるロールセンター高を計算
横Gによるロールセンター周りのロールモーメントを計算
：フロントロールセンター
：リアロールセンター
：重心でのロールセンター
：前後重量配分
：重心高
：車両重量
：横G
：ロールモーメント

## Slide 17: GGV Map
ロール方向の運動方程式 Matlab function
総ロール剛性
ロール減衰係数
総ロール減衰係数
ロール方向の運動方程式
この微分方程式の解をsimulinkで
回帰的に求める
：総ロール剛性
：フロントロール剛性
：リアロール剛性
：フロントロール減衰係数
：リアロール減衰係数
：フロント減衰係数
：リア減衰係数
：フロントトレッド
：リアトレッド
：総ロール減衰係数
：ロール慣性モーメント
：ロール角

## Slide 18: GGV Map
荷重移動量計算 Matlab function
荷重移動量
：フロント荷重移動量
：リア荷重移動量
：ホイールベース
：重心からフロント車軸の距離
：重心からリア車軸の
※自動車の運動と制御 第2版 p.176参照
1G荷重に荷重移動量とDFを加え，
各輪荷重を算出

## Slide 19: GGV Map
Powertrain Subsystem
トルク
Nm
回転数
rpm
車体速度をモニタリング
↓
トルクカーブをもとに最大トルクを決定
↓
アクセル開度0％がトルク0, 100％が最大トルクとしてモーターが発するトルクを決定, 出力
トルクカーブ

## Slide 20: GGV Map
Tire Subsystem
タイヤデータをもとにフィッティングしたマジックフォーミュラ係数のファイル(.tir)を読み込み計算

## Slide 21: GGV Map
Steering Subsystem
ゆっくりと転舵していく
Driver Subsystem
走行抵抗に逆らって速度を一定に保つための制御器
https://jp.mathworks.com/help/releases/R2025b/vdynblks/ref/predictivedriver.html?searchPort=62133
詳しくは↓

## Slide 22: GGV Map
Vehicle Body 3DOF Dual Track
車両のヨー運動を計算
詳しくは↓
https://jp.mathworks.com/help/releases/R2025b/vdynblks/ref/vehiclebody3dof.html?searchPort=62133

## Slide 23: GGV Map
sim stop controller Subsystem
転舵角が最大値になる
or
横Gの二乗の微分値が-0.001を下回った
場合にシミュレーションをストップする
正しく最大横Gを取得するために試行錯誤したシミュレーション終了条件なので
特に意味はなく，経験則

## Slide 24: GGV Map
Step2：加減速シミュレーション＋GGV Map生成
① における最大加減速Gを算出
②摩擦円を楕円近似
配列に格納
で開始
を更新
=最高速のシミュレーション
を行ったら終了
MFeval
→GGV Mapは29x89x3の3階のテンソルとして定義

## Slide 25: GGV Map
①最大加減速G計算
における，ダウンフォース，ドラッグ，モーター回転数を計算
回転数．トルクカーブをもとに，モータートルクを計算
スリップレシオが負の領域に減速時輪荷重，正の領域に加速時の輪荷重を代入
MFevalでタイヤ力計算
最小値→一輪の最大減速力，最大値→一輪の最大加速力
減速力：一輪の最大減速力x2
加速力：一輪の最大加速力x駆動輪の数
加減速による荷重移動は考慮しておらず，DFのみ考慮
実車との合わせこみをしていく中で，これが最もよかった
※次ページ補足
最大加減速G
タイヤデータをフィッティングしたタイヤモデルを使用

## Slide 26: GGV Map
最大減速Gの計算
：最大減速G
：タイヤ一輪が出せる最大減速力
：空気抵抗
：転がり抵抗
：Cd値
：転がり抵抗係数
：モーターが出せる最大駆動力
：駆動輪の数
：モータートルク
：減速比
：タイヤ直径
：タイヤの最大加速G
：モーターの最大加速G
：最大加速G
最大加速Gの計算

## Slide 27: GGV Map
②摩擦円の楕円近似
における を下式でy軸上にプロット
：最大横G
：横G
：プロット数
における を楕円の式を用いて近似
：減速G
：加速G
加速Gはモーターの最大加速Gを超えないように修正
：修正した加速G
GGV Map配列に格納

## Slide 28: GGV Map
nit23での実行結果
Velocity - Inline G map
Inline G –lateral G map
Velocity –lateral G map

## Slide 29: GGV Map
nit23での実行結果
Velocity - Inline G map
①
②
① 減速G
タイヤが出せる最大の減速力は変わらないが，
（荷重移動を考慮していないため）DF増加で
減速Gも増加している
② 加速G (モーター限界)
タイヤが出せる最大の加速力は変わらないが，
（荷重移動を考慮していないため）DF増加で
加速Gも増加している．この領域では
モーターが出せるトルク＞タイヤが出せるトルク

## Slide 30: GGV Map
nit23での実行結果
Velocity - Lateral G map
①
②
① 加速G – 横G
加速方向の摩擦円の楕円近似
② 減速G – 横G
減速方向の摩擦円の楕円近似
いわゆるG-G plotと呼ばれるもの

## Slide 31: GGV Map
nit23での実行結果
Velocity - Lateral G map
①
②’
②
①
タイヤの摩擦限界よりも先にステアリングの
最大転舵角に達している領域
②
タイヤの摩擦限界
②’
DF荷重が強く，垂直荷重が大きく，
タイヤが潰されている領域

## Slide 32: Lap Time Simulation
ラップタイム算出方法
コースを線要素 =50cmごとに分割
各線要素の曲率を計算
前後関係をもとに各線要素における
速度をGGV Mapから補間し計算
下式を用いてラップタイム算出
：ラップタイム
：コースの分割数
：各線要素における速度
：線要素
詳しくはこちらの動画に説明をお任せします...
コードをIAに投げても説明してくれると思います
https://youtu.be/xNiNHr3BFzg?si=tT_0MStt-MXd8ZYs

## Slide 33: 今後の課題
・荷重移動込みの加減速シミュレーション
simulinkモデルでこれを行うためにはABSやトラコンといったタイヤがスリップしない
ようにするシステムの実装が必要になる．
・過渡特性を含むラップタイムシミュレーション
このラップタイム計算方法は，GGV Mapから計算しているので，細かい定常をつなげた形
一周を自動運転で走行するようなLT simを作成すれば過渡特性を含むLT simとなる．
・消費電力シミュレーション
現在は簡易的に消費電力を計算しているが，現実との整合性が取れれば，
エンデュランスの戦略を立てることに役立つ

## Slide 34: 参考文献
OpenLAP Lap Time Simulator Series
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiPsAzoaLqUtdVImOM4WjzoYrNUy7fve